## Slide 1: Mouvement de balancier
Par Mathieu Rosser et Christophe Bolinhas

## Slide 2: Sommaire
Problématique
Données sources
Algorithme 1 : Hough
Algorithme 2 : Orb
Algorithme 3 : Sift
Analyse des données
Résultats
Conclusion

## Slide 3: Problématique
Détection d’un mouvement de balancier
Récupération de valeurs
Calculs physiques
Comparaison au modèle mathématique

## Slide 4: Données sources
Balancement au bout d’un mètre
Images balancées
  Cercles de couleur
  Forme simple
  Image complexe

## Slide 5: Algorithme 1 : Hough
Utilisation des cercles de couleurs
Entrées nécessaires :
  Couleur du cercle sur la vidéo
Opérations :
  Isolation d’un chanel RGB différent
  Seuillage manuel
  Ouverture
  Analyse de Hough
  Enregistrement des centres (x,y) avec timestamp
Résultat :
  Liste de points (x,y) avec temps

## Slide 6: Résultats graphiques
Chart: Variation de point x,y sur Hough

## Slide 7: Algorithme 2 : Orb
Détection d’un schéma
Entrée nécessaire :
  Sélection manuelle sur image
Opérations :
  Définition de l’image référentielle
  Détection des points caractéristiques référentiels
  Détection des points caractéristiques par frame
  Comparaison des points caractéristiques
  Calcul des centres de gravité
Résultat :
  Liste de points (x,y) avec timestamp

## Slide 8: Résultats graphiques
Chart: Variation de point x,y avec schéma [Orb]

## Slide 9: Algorithme 3 : Sift
Détection d’un motif/image
Opérations :
  Détection des points caractéristiques référentiels
  Détection des points caractéristiques par frame
  Comparaison des points caractéristiques
  Calcul des centres de gravité
  Stockage du nombre de correspondances
Résultat :
  Liste de points (x,y, #matchs) avec timestamp
Options d’optimisation
  Mémoriser les points qui ont plus que S matchs

## Slide 10: Résultats graphiques (x;y)
Chart: Variation de point x,y sur motif [Sift]

## Slide 11: Résultats graphiques (nombre correspondances)
Chart: Correspondances par frame

## Slide 12: Analyse : Entrées
Déterminé par les algorithmes
  Liste de centres avec timestamp
                OU
  Liste d’extremums (cas à option de sift)
Non mesurable sur nos algorithmes
  Distance L en mètres entre le centre de rotation et les objets
  Proportion pixels/mètres

## Slide 13: Analyse des données
Détection des extrêmes
Calcul de la période entre extremums (du même côté)
Calcul de la distance Δx entre les extremums
Calcul de l’angle par trigonométrie
Calcul avec formules physiques :
  Δ Hauteur entre point mort et central
  Vitesse au point central

## Slide 14: Résultats : Hough
Exemple avec split couleur bleue, threshold, ouverture et les cercles de Hough |  |  |  |  | 
Analyse du mouvement de balancier pour L = 0.600000 [m] (ratio 750.000000 [px]/[m]) |  |  |  |  | 
Période théorique = 1.553893 [s] |  |  |  |  | 
N° | Période [ms] | Largeur [px] | Angle [°] | Hauteur [m] | Vitesse [m/s]
1 | 1468.1 | 410.0 | 27.1 | 0.07 | 1.14
2 | 1434.8 | 372.0 | 24.4 | 0.05 | 1.03
3 | 1434.8 | 342.0 | 22.3 | 0.05 | 0.94
4 | 1534.9 | 320.0 | 20.8 | 0.04 | 0.88
5 | 1434.8 | 296.0 | 19.2 | 0.03 | 0.81
6 | 1401.4 | 272.0 | 17.6 | 0.03 | 0.74
7 | 1501.5 | 254.0 | 16.4 | 0.02 | 0.69
8 | 1468.1 | 244.0 | 15.7 | 0.02 | 0.66
9 | 1434.8 | 228.0 | 14.7 | 0.02 | 0.62
10 | 1434.8 | 220.0 | 14.1 | 0.02 | 0.60
Moyenne | 1454.8 |  |  |  | 

## Slide 15: Résultats : Orb
Exemple avec détection de schéma simple, algorithme : Orb |  |  |  |  | 
Analyse du mouvement de balancier pour L = 0.600000 [m] (ratio 750.000000 [px]/[m]) |  |  |  |  | 
Période théorique = 1.553893 [s] |  |  |  |  | 
N° | Période [ms] | Largeur [px] | Angle [°] | Hauteur [m] | Vitesse [m/s]
1 | 1368.0 | 473.0 | 31.7 | 0.09 | 1.33
2 | 1501.5 | 447.0 | 29.8 | 0.08 | 1.25
3 | 1434.8 | 441.0 | 29.3 | 0.08 | 1.23
4 | 1468.1 | 441.0 | 29.3 | 0.08 | 1.23
5 | 1534.9 | 405.0 | 26.7 | 0.06 | 1.12
6 | 1401.4 | 378.0 | 24.8 | 0.06 | 1.04
7 | 1468.1 | 352.0 | 23.0 | 0.05 | 0.97
Moyenne | 1453.8 |  |  |  | 

## Slide 16: Résultat : Sift, extremums x,y
Exemple avec détection de motif complexe par extremum, algorithme : Sift |  |  |  |  | 
Analyse du mouvement de balancier pour L = 0.600000 [m] (ratio 750.000000 [px]/[m]) |  |  |  |  | 
Période théorique = 1.553893 [s] |  |  |  |  | 
N° | Période [ms] | Largeur [px] | Angle [°] | Hauteur [m] | Vitesse [m/s]
1 | 1401.4 | 483.8 | 32.5 | 0.09 | 1.36
2 | 1568.2 | 437.0 | 29.1 | 0.08 | 1.22
3 | 1434.8 | 397.2 | 26.2 | 0.06 | 1.10
4 | 1501.5 | 355.1 | 23.2 | 0.05 | 0.98
5 | 1501.5 | 331.9 | 21.6 | 0.04 | 0.91
6 | 1368.0 | 295.7 | 19.2 | 0.03 | 0.81
7 | 1434.8 | 290.4 | 18.8 | 0.03 | 0.79
8 | 1501.5 | 270.2 | 17.5 | 0.03 | 0.74
9 | 1434.8 | 252.4 | 16.3 | 0.02 | 0.69
Moyenne | 1460.7 |  |  |  | 

## Slide 17: Résultat : Sift, nombre de match
Exemple avec détection de motif complexe par nombre de correspondances, algorithme : Sift |  |  |  |  | 
Analyse du mouvement de balancier pour L = 0.600000 [m] (ratio 750.000000 [px]/[m]) |  |  |  |  | 
Période théorique = 1.553893 [s] |  |  |  |  | 
N° | Période [ms] | Largeur [px] | Angle [°] | Hauteur [m] | Vitesse [m/s]
1 | 1468.1 | 478.8 | 32.1 | 0.09 | 1.34
2 | 1468.1 | 423.3 | 28.1 | 0.07 | 1.18
3 | 1468.1 | 338.5 | 22.1 | 0.04 | 0.93
4 | 1468.1 | 292.9 | 19.0 | 0.03 | 0.80
5 | 1468.1 | 273.9 | 17.7 | 0.03 | 0.75
6 | 1468.1 | 247.7 | 16.0 | 0.02 | 0.67
Moyenne | 1468.1 |  |  |  | 

## Slide 18: Conclusion
Démonstration du phénomène physique
  Période de balancement constante
Faiblesses propres à chaque algorithme
  Hough : décalage du centre
  Orb : sélection manuelle du schéma
  Sift : bruits lors des correspondances
Résultats consistants
  Sift avec sélection par max(correspondances)

## Slide 19: Références
Formules physique pour balancier
  http://www.endmemo.com/physics/spendulum.php
Documentation et exemples OpenCV